(程序运行说明

长按INFO键3秒，进入程序设定页面，单击SET键顺序切换温度、时间、限幅，如需逆序查看或修改则单击“INFO”键即可，程序设定好后，无论停在哪段都可以直接按INFO键3秒退出。

- 程序设定好后退出，按运行键启动执行程序（注：如果程序没有运行结束就断电或人为停止的，则下次开机需要选择“D- 0”段开始运行）

- 如果想选段执行，则改变D-**,如果改成“D- 3”退出后，按运行键则程序从“D- 3”段开始执行。

- tt * =0时，则运行到本段结束加热，时间内部清零，等待下次启动，下次启动时，从头开始运行程序。

- tt *= -1时，则一直保持本段温度恒温，直到人为按运行键结束或断电，时间内部清零，等待下次启动，下次启动时，从头开始运行程序。

- 在程序运行过程中，不可修改曲线的设置，必须停止运行的状态下才可以改值。

( 自整定功能说明

当控制温度有波动时，可以执行自整定操作。

- 先调节参数“SS-1”为0，此时为定值恒温状态

- 按启动键启动RUN/STOP指示灯亮，长按∨键5秒后松手，上排PV值闪烁，等其两个周期后自动不闪烁，则整定完毕，系统自动生成匹配此设备的PID参数。（如过程中想终止，则改变一次设定值即可）。

- 再把参数“SS-1”改为1，此时为程序型控制，然后按启动键启动即可。

( 报警代码说明

| 错误显示 | 代码意义 | 排除故障 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Err2 | 超量程下限 | 检查热电偶线是否接反 | 上排数码管（PV） 闪烁显示 |
| Err3 | 超量程上限 | 检查热电偶线是否断开 |  |
| H-OK | 保温时间到了，加热结束 | 运行键重新启动即可 |  |

第 3页

常州千耐电子有限公司                                     地址：江苏省常州市新北区天安工业村A加6楼 1-5轴                                    销售热线：13906117732

售后服务：13775043032

(曲线设置的案例

程序编排统一采用温度~时间~限幅~温度的格式，其定义是，从当前给定起始温度开始，经过设定时间达到下一段温度的设定值。温度设定单位为℃，时间为分钟。

下例为一段包含线性升温、恒温、再线性升温、恒温、线性降温、停止的6段程序：

第4页

| SP 0 | 20 | 起始温度 |
| --- | --- | --- |
| tt 0 | 30 | 用30分钟 |
| FF 0 | 30 | 限幅30% |
| SP 1 | 80 | 升到80度 |
| tt 1 | 60 | 用60分钟 |
| FF 1 | 60 | 限幅60% |
| SP 2 | 80 | 恒温80度 |
| tt 2 | 30 | 用30分钟 |
| FF 2 | 80 | 限幅80% |
| SP 3 | 170 | 升到170度 |
| tt 3 | 60 | 用60分钟 |
| FF 3 | 100 | 未限幅 |
| SP 4 | 170 | 恒温170度 |
| tt 4 | 120 | 用120分钟 |
| FF 4 | 100 | 未限幅 |
| SP 5 | 50 | 降到50度 |
| tt 5 | 0 | 运行结束，关断输出 |
| FF 5 | 100 | 此时后面的参数无需设置 |